## Slide 1: 掌握氣象影響 強化空氣品質不良日管制措施
環保署空氣品質保護及噪音管制處
104年11月14日

## Slide 2: 氣象因素對空氣品質之影響
連日來因為臺灣附近吹東風且風速微弱，東風被中央山脈阻擋，導致西半部污染物擴散不良。在94年11月1日至5日有類似的天氣型態。
94年11月7日PM2.5濃度超過空品標準35μg/m3達37站日，104年11月7日則為41站日。

## Slide 3: 各污染源影響PM2.5濃度比率

## Slide 4
台中電廠降載之排放減量
污染物(公噸/年) | TSP | PM10 | PM2.5 | SOX | NOX | THC | NMHC
中部污染物排放量 (台中、南投、彰化) | 8,144 | 6,047 | 3,719 | 22,012 | 36,203 | 9,409 | 8,721
台中電廠10個燃煤機組排放總量 | 1,996 | 1,698 | 1,294 | 15,319 | 24,923 | 2.5 | 2.5
降載瓦數(MW) | 中部地區空氣污染物排放噸數之減量比例 |  |  |  |  |  | 
180 | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 0.0%
1100(2個機組) | 4.9% | 5.6% | 7.0% | 13.9% | 13.8% | 0.0% | 0.0%
2200(4個機組) | 9.8% | 11.2% | 13.9% | 27.8% | 27.5% | 0.0% | 0.0%

## Slide 5: 台中電廠降載瓦數及PM2.5減量效果
降載180MW，中部各測站濃度減量比率為0.01%~0.11%
降載1100MW ，中部各測站濃度減量比率為0.13~0.7%
降載2200MW ，中部各測站濃度減量比率為0.28~1.46%
Chart: 
| 豐原站 | 沙鹿站 | 大里站 | 忠明站 | 西屯站 | 彰化站 | 線西站 | 二林站 | 南投站 | 竹山站 | 埔里站
降載180MW | 0.00043613 | 0.00018742 | 0.00049662 | 0.00046828 | 0.00046698 | 0.00060472 | 9.1793e-05 | 0.00072769 | 0.00084774 | 0.00083104 | 0.0011028
降載1100MW | 0.0026432 | 0.0012959 | 0.0031274 | 0.0027148 | 0.0030277 | 0.0039609 | 0.00012114 | 0.00415 | 0.0053392 | 0.0053331 | 0.0070467
降載2200MW | 0.0057382 | 0.0027738 | 0.0065733 | 0.0056775 | 0.0064227 | 0.0083004 | 0.000258 | 0.0082399 | 0.011091 | 0.010884 | 0.014586

## Slide 6: 後續因應作為
一、電網調控機制化，兼顧空污改善與供電安全
將透過「空氣污染減量行動督導聯繫會報」平臺，與經濟部協調全國電網調配，評估空品改善成效，於空氣品質不良時，啟動調配機制。
二、依空品不良程度分級應變，研擬擴及移動源及其他面向管制
初級惡化:改用乾淨燃料、限制污染源操作時段、加強洗掃街、礦場砂石場加強灑水、禁止燒香、紙錢及勸導減少使用私人運具等。
中級惡化:強制燃煤、燃油電廠、蒸氣產生裝置、金屬基本工業、化學材料製造業減少20%空氣污染排放量，除大眾運輸工具外， 管制使用總重量逾3,500公斤之柴油車及二行程機車。
緊急惡化:大型工業源減少40%空氣污染排放量，除大眾運輸工具及電動車外，管制使用交通工具。
三、應用決策支援系統，以科學工具迅速提供管制策略。